## Slide 1: 互联网体系结构初识
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
课程说明
互联网体系结构初识
  互联网体系结构
  互联网性能
实验环境简介
两个简单实验
  互联网协议分析实验
  传输性能测量实验

## Slide 3: 课程基本信息
计算机网络（研讨课）
  是计算机网络课程的扩展和具化
  通过实验等手段，认识：
    什么是计算机网络（互联网）
    如何构建一个完整的计算机网络系统
课程设置
  1次讲解（2课时）+ 12次实验（34课时）+ 2次学生报告（6课时）
考核方式
  实验代码+实验报告

## Slide 4: 课程设置

## Slide 5: 实验作业提交说明
每次实验满分计10分
  实验总成绩：
  机动加分：课堂表现
实验报告提交时间
  实验代码截止时间：（简单：一周；较难：两周）（OJ网站，下次课讲）
  实验报告截止时间：代码截止时间的第二天23:55（SEP网站）
    节假日调课时会调整提交截止时间
  如遇特殊情况（生病/会议等），可邮件补交实验报告
    发送邮件给zhangxiuliang25s@ict.ac.cn（张修梁），抄送给 wuqinghua@ict.ac.cn
    邮件标题为：补交第xx周实验报告 姓名 学号
    如果无充分理由，则拒绝该次补交作业

## Slide 6: 实验工具与参考文献
实验环境
  环境：VirtualBox/WSL 2 + Ubuntu 22.04 ~ 26.04
  工具： MiniNet、Wireshark
  编程、脚本语言： C、Python 、 Linux Shell
学术论文
  ACM SIGCOMM、 ACM HotNets 、ACM IMC 、 USENIX NSDI、ACM CoNEXT、IEEE ICNP

## Slide 7: 什么是网络？
网络是计算的“管道”？
几乎所有与计算相关的领域都以网络为基础
  边缘计算
  分布式计算
  云计算
  大数据
  智慧城市
  。。。
网络是计算的核心支撑！

## Slide 8: 网络 -> 万物互联 -> 智慧万物
Smart Health
Smart Watch
Smart Car
Smart City
Smart TV
Smart Home
Smart Industry

## Slide 9: 网络不是已经很成熟了吗？
网络一直在演进中
  底层基础设施越来越多样化
  上层应用越来越丰富
  对网络的要求越来越高
1980s
Tahoe
DECbit
WFQ
1990s
RED
ECN
Reno
Vegas
SACK
FACK
2000s
Westwood
H-TCP
S-TCP
BIC
Cubic
Fast
Compound
XCP
RCP
PRR
TLP
PCC
Remy
Halfback
BBR
RACK
DCTCP
CoDel
PDQ
pFabric
2010s
DCTCP
CoDel
PDQ
pFabric
端节点优化
网络内优化
以网络传输机制为例

## Slide 10: 计算机网络领域的研究方法
构建系统
  先系统，后理论
  例子：ARPAnet、TCP性能理论模型
网络测量
  互联网是人造的、分布式的、异构的
  网络特征难以直接刻画，需要通过网络测量等手段认知
  例子：互联网流量的自相似特征
Notes: 网络不规则的，异构的，难以很好模型化；发展快。
TCP , 1988年拥塞崩溃，32Kbps -> 4bps，新的算法，成功，然后各种理论模型
现在网络发展快，理论、标准更加跟不上。Google，先系统，然后部署应用，再标准化
测量还可以指导网络优化

## Slide 11: 互联网体系结构
标识空间
  如何标识一个网络通信节点？
系统设计
  互联网系统是如何设计的？
协议层次
  互联网协议，协议间的关系

## Slide 12: 标识空间
如何标识一个网络通信节点？
  标识是固定的，还是变动的？
    （固定：www.baidu.com；变动：159.226.39.22）
  标识是扁平化的，还是层次化的？
    （扁平：02:42:6b:a7:7c:ef；层次： www.baidu.com ）
  标识是全局的，还是局部的？
    （全局：159.226.39.22；局部：10.0.0.2）
Notes: 这个问题很大，后面会展开说，现在只看固定还是变动。

## Slide 13: 固定/变动标识的例子
WiFi
3G/LTE
一个主机的标识是固定的（名字）还是变动的（地址） ？
  如使用固定标识，如何告知对方将数据发送到自己所在的位置
  如使用变动标识，在移动到新的位置后，如何证明你是原来通信的节点？
Notes: 网络移动性问题是现网的最根本问题之一：移动、网间切换。

## Slide 14: 互联网系统的标识空间
互联网有三个不同层次的标识空间
层次化的IP地址空间
扁平化的MAC地址空间
层次化的域名空间
举例：www.ict.ac.cn，具有易读性，层次化命名，递归解析，端节点可见
举例：159.226.97.84，层次化编址，固定长度，计算机易处理，互联网可见
举例：08:00:27:b4:1c:a7，扁平化编址，固定长度，在局域网可见
DNS解析，将域名映射成IP地址
ARP解析，查找IP地址对应的下一跳MAC地址

## Slide 15: 互联网系统设计
互联网的核心是消息分发和信息共享
三个核心部件：
  网络编程接口：对上层应用提供统一的调用接口
  报文传递：将报文从一个端节点传送到另一个端节点
  网络安全：网络体系结构内在安全
Notes: 网络安全是现网体系结构的最根本问题之一。这里的安全指的是DDoS

## Slide 16: 网络程序接口
BSD Socket API
  不是为每个应用程序定义接口，而是提供最基本的通信功能
  对上层提供统一的调用接口，支持丰富的上层应用开发
BSD Socket API
socket(domain, type, proto); close(sockfd); bind(sockfd, addr, addrlen);
Datagram
sendto(sockfd, buf, len, flags, dest_addr, addrlen); recvfrom(sockfd, &buf, len, flags, src_addr, &addrlen);
Stream
accept(sockfd, addr, &addrlen); connect(sockfd, addr, addrlen); send(sockfd, buf, len, flags); recv(sockfd, &buf, len, flags);

## Slide 17: 编程示例
int sockfd, n;
char buffer[1024];
struct hostent *server;
struct sockaddr_in serv_addr;
const char *req = "GET / HTTP/1.0\r\nHost: www.ict.ac.cn\r\n\r\n";
server = gethostbyname("www.ict.ac.cn");
serv_addr.sin_family = AF_INET;
bcopy(server->h_addr, &serv_addr.sin_addr.s_addr, server->h_length);
serv_addr.sin_port = htons(80);
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
connect(sockfd,(struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
send(sockfd, req, strlen(req), 0);
while ((n = recv(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0)) > 0)
fwrite(buffer, 1, n, stdout);
close(sockfd);
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>

## Slide 18: 报文传递
报文传递：将报文从一个端节点传送到另一个端节点
报文传递
确定端节点到端节点的传输路径
将报文按照确定好的路径进行传送
组网与网络互联
数据传输
组网与网络互联
  动态地维护网络互联
  保证端到端数据可达
数据传输
  连接管理
  可靠传输
  流量控制
  拥塞控制
Notes: 假设是分组交换网络：可靠性高、复用性高；会话性能差
这种分离是现有体系结构能够成功的最主要原因。
保证了IP层只提供最基本的功能。（也和当时的硬件水平有关系）

## Slide 19: 组网与网络互联
组网
网络互联
自治域系统
互联网
Notes: 组网中可能不止一个交换机，可能有环路；
交换机搭建一个网，路由器连接不同的网
有三个层次：
直连网络、
自治域系统内的网络互联
域间的网络互连
后两者的区别在于：域内是自治的，可以统一管理，以性能为目标；域间，更多以经济因素为目标指导互连/路由。

## Slide 20: 组网
网络中通常包含冗余链路，形成图状网络，提升健壮性
  如果直接转发，会形成环路
  使用最小生成树(Minimum Spanning Tree)算法，计算生成对应的最小代价的树状转发拓扑
  每个交换机节点保存到所有其他节点(MAC地址)的转出端口映射关系
S5
S3
S7
S2
S1
S6
S4
S5
S3
S7
S2
S1
S6
S4
1
2
3
4
5
Dest Addr | Port
S2 | 1
S3 | 1
S4 | 4
S5 | 2
S6 | 5
S7 | 3
S1的转发数据库 (示例)
Notes: 注意，该表只是示例，应该保存MAC地址到端口的映射

## Slide 21: 网络互联
网络路由用于连接不同的网络
  网络路由算法确定一个从源网络到目的网络的路径
  相比于交换机组网中的按MAC地址查询转发，基于IP地址的路由/转发机制具有更好的聚合性，能够适用于互联网规模
Dest Net | Cost | Next Hop
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
0 A
2 E
6 E
2 E
1 E
3 E
A
B
E
F
C
D
4
9
1
1
3
1
2
6
Source
0
1
2
3
2
6
A的转发表
Notes: 注意，转发表也构成一个树。但不同于MST。一般域内基于性能的最短路径，域间基于策略。
转发表中，A-E不是指节点，而IP地址，一个路由器节点会有多个IP地址。

## Slide 22: 数据传输
网络互联提供了端到端的数据通路
  无连接的、尽最大努力交付（best-effort delivery）的数据报服务
数据传输
  传输控制机制：可靠、高效、公平地将数据沿路径从一端传到另一端

## Slide 23: 传输控制机制
传输控制机制的设计目标：
  高效利用网络资源
  节点间公平分享网络资源
  收敛速度快
设计一个互联网规模的分布式传输机制是非常难的
  幸运的是，TCP基本实现上述目标，且稳定运行了40年
用户1传输速率 X1
用户2传输速率 X2
公平线
效率线
最优分配点
Notes: 在拥塞崩溃后，设计的现代TCP，其核心一直没变，后面一直在修补。但不能满足很多现代应用的需求。因此，提出了UDT、QUIC等。

## Slide 24: 互联网体系结构层次模型
应用层
传输层
网络层
数据链路层
TCP/IP
  占据了互联网流量的90%以上
  最初作为一个协议设计，后分成两个[RFC791 & RFC793]
  互联网初期还有其他竞争者
成千上万种应用协议
  大都基于Socket API开发，只需端节点支持
  将TCP/IP作为数据载体，在之上定义自己的通信格式
多种数据链路层协议
  Ethernet、WiFi、Cellular Network
  只需要直连网络内部实现，与网络外部无关

## Slide 25: 网络安全
网络安全
  网络协议的安全性
    指具体某个网络协议设计中存在的安全问题
    例如，SSL/TLS再协商问题
  系统实现的安全性
    指网络系统、协议栈实现中存在的漏洞等安全问题
    例如，缓冲区溢出
  体系结构的安全性
    指现有网络体系结构中广泛存在的分布式拒绝服务攻击 (DDoS, Distributed Denial-of-Service)
    DDoS攻击是现有网络体系结构与生俱来的安全问题
Notes: 指的是第三种，前两种都可以通过升级网络系统来解决。

## Slide 26: 网络安全示例
DNSPod服务器宕机导致的大规模DDoS攻击
DNS lookups
DDoS
DDoS
China Telecom
Clients
DNSPod.com
Notes: DDoS问题的核心，难以区分正常用户和恶意流量；解决办法，在不影响正常用户的前提下，或堵，或疏。

## Slide 27: 如何缓解DDoS问题？
利用缓存等技术，对服务请求进行聚合，拉近用户与资源的距离
Shut Up Message
New Request
域间实现Shut Up Message机制，被攻击者发送该消息，通知对方停止发送服务请求

## Slide 28: 互联网传输性能
传输性能是互联网最核心的指标
  有时网络系统设计为了性能会忽略安全等其他指标
传输性能，既决定了用户体验，同时也影响了企业营收
 | 延迟 | 结果
Amazon | +100ms | -1.0% 营收额
Bing | +500ms | -1.2% 营收额
Google | +400ms | -0.7% 搜索量
Notes: 比如说，为了延迟，使用http，而不用更安全的https
此处的延迟，指的是结果返回时间。

## Slide 29: 互联网性能指标
不同应用有不同的性能指标
不同层关注不同的性能指标
缓冲、码率、卡顿
流完成时间
吞吐率
延迟
吞吐率/延迟
。。。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
QoE (Quality of Experience): 如上，与用户感受相关
吞吐率、延迟、完成时间，。。。
QoS (Quality of Service): 网络延迟、丢包、延迟抖动，。。。
Notes: 05年之前，研究QoS的很多
05年-12年，研究传输性能的很多
12年-22年，研究QoE的很多
1、建立起QoE -> QoS的映射关系（测量）；2、在传输性能中，表达QoE

## Slide 30: 传输性能与用户参与度
视频传输性能对用户观看的影响

## Slide 31: 理想性能模型
光速网络(Networking at the Speed of Light)性能模型
文件大小: K
连接距离：D
单位时间内的传输量： I
光纤传播时延: L = D / (0.6*C)
理想性能
  T = K / I * L
实际性能
  T’ = (10 ~ 100) * T
[www.telegeography.com]
Notes: 带宽与延迟的例子

## Slide 32: 传输性能的例子
ping www.thesaurus.com
  IP地址： 184.50.87.107，RTT：40毫秒
wget http://www.thesaurus.com/
  文件大小：52KB，用时：0.6秒
性能比较
  源、目的节点间的距离不超过100KM，直线光纤的往返时延不超过1毫秒
  按光速网络模型计算，时延性能相差40倍，传输性能相差600倍

## Slide 33: 网络延迟
网络延迟 = 传播时延 + 发送延迟 + 队列延迟
传播时延 := 传播距离 / (0.6 x 光速)
  传播距离通常大于地理距离
发送延迟 := 数据从端节点进入到传输介质所需要的时间
  发送端设备的发送延迟最多可达4秒
队列延迟 := 队列长度 / 处理速度
  网络中间设备为了减少丢包而增大Buffer，造成了队列延迟增大，该问题叫作BufferBloat

## Slide 34: Android/Linux设备的发送延迟
Notes: 不同层之间的数据包通过buffer来传递
当负载较小时，不会有多大延迟；延迟随着负载增大而增加。

## Slide 35: 队列延迟引起的BufferBloat问题
移动数据网络中的BufferBloat问题
Internet边缘网络的RTT分布
移动网络的BufferBloat问题比固网中更严重
  移动网络为了达到QoS要求，在基站部署了大量的buffer
BufferBloat问题具有瞬时性
  不会一直存在；一旦发生，对网络传输性能影响非常大
  BufferBloat通常对延迟敏感的流（例如，Web搜索）影响非常大，对以吞吐率为目标的流（例如，大文件下载）影响不大

## Slide 36: Buffer与传输性能
给定带宽和延迟，端节点单位时间内可发送的数据是固定的
  BDP = Bw * Delay (Bw-Delay Product)
  发送方单位时间内发送的数据叫作在途数据量（inflight）
  Inflight值在合理范围内，才能同时获得高吞吐率与低延迟
Notes: 超过BDP+BufSize后，会造成网络拥塞崩溃
现有的TCP机制倾向于向右滑动。
为什么BufBloat问题最近才出现？ -> 近些年Buffer越来越大。

## Slide 37: 吞吐率与流完成时间
为什么吞吐率不能刻画所有应用的性能？
  传输控制协议TCP使用慢启动机制探测可用网络带宽
  对于较小的传输文件，在未探测到可用带宽上限时传输已经结束
  Log2(K / 3pkts) * RTT vs K/B * RTT

## Slide 38: TCP传输的性能问题
现有TCP的传输控制策略过于保守
  拥塞避免：判断网络拥塞后，发送速率减半
  快速重传：后发的数据包先收到确认，判断网络丢包
吞吐率 (Mbps)
丢包率(%)
Chart: 
| 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10
RTT=2ms | 75 | 23 | 15 | 9 | 7 | 6
RTT=10ms | 20 | 13 | 7 | 5 | 3.5 | 3
RTT=50ms | 8 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3
Chart: 时间(s)
timeout
timeout
timeout
TCP在不同网络环境的吞吐率
TCP丢包恢复效率的例子

## Slide 39: 传输中的其他开销
数据传输前的流程
  DNS解析：将域名解析到特定的IP地址，通常花费1个RTT
  TCP三次握手：建立连接，需要花费1个RTT
pc1.cs.ucas.ac.cn
dns.cs.ucas.ac.cn
dns.ucas.ac.cn
root DNS Server
TLD DNS server
dns.baidu.com
1
2
9
10
3
4
5
6
7
8
递归查询
迭代查询
Server
Client
SYN: SeqC
SYN: SeqS
ACK: SeqC+1
ACK: SeqS+1

## Slide 40: 现实网络中的传输性能
Total time (24.6x) = DNS resolution (5.4x) + TCP handshake (3.2x) + TCP transfer (8.7x)
Notes: 如何改进？
不要想当然：1、DNS可以融入到路由中；2、三次握手时就可以传数据；3、减少发送延迟；4、端到端时延可控。

## Slide 41: 小结
互联网是一个分层设计的分布式网络系统
  现有体系结构模型不是一蹴而就，而是逐渐演化来的
网络测量，是互联网研究领域的重要工作
  是认识互联网的有效途径
  是性能分析、诊断、资源调度、网络规划的重要前提
互联网传输性能至关重要
  决定了用户体验，影响服务营收
  受很多因素影响，有较大的改进空间

## Slide 42: 网络实验：搭建一个简单的网络
Router
Host
Host
Client APP
Server APP
通过路由器（Router）将两台主机互连，每台主机上运行相应的网络程序

## Slide 43: 网络实验平台
平台 | 优点 | 缺点
硬件网络平台 | 真实；高效 | 价格昂贵；不易配置；不易扩展；
模拟平台（Simulator） | 软件实现；快速实验；容易扩展； | 模拟结果可能和实际结果差别较大
仿真平台（Emulator） | 软件实现；容易扩展 | 比硬件平台速度稍慢

## Slide 44: 网络仿真平台
借助虚拟化技术，在物理机器上虚拟出多个节点，不同节点间通过虚拟链路（例如 open vswitch）互连
相比于硬件网络平台：
  成本低、部署快、可扩展
相比于网络模拟器：
  更接近真实网络结果

## Slide 45: 全虚拟化技术
Linux Kernel
tap1
tap3
tap0
tap2
eth0
eth0
eth1
eth0
init
bash
client
init
bash
router
init
bash
server
VM 1
VM 2
VM 3
10.0.1.2
10.0.1.1
10.0.2.1
10.0.2.2
Host

## Slide 46: 网络命名空间(Network Namespace)技术
Linux Kernel
veth2
veth4
veth1
veth3
eth0
eth0
eth1
eth0
client
router
server
Host
Network Namespace 1
Network Namespace 2
Network Namespace 3
10.0.1.2
10.0.1.1
10.0.2.1
10.0.2.2
virtual Ethernet pairs

## Slide 47: 基于网络命名空间的网络环境搭建
# Create link
sudo ip link add name h1-eth0 type veth peer name h2-eth0 netns 1
# Create host namespaces
sudo ip netns add h1
sudo ip netns add h2
# Move host ports into namespaces
sudo ip link set h1-eth0 netns h1
sudo ip link set h2-eth0 netns h2
sudo ip netns exec h1 ip link show
sudo ip netns exec h2 ip link show
# Configure ports
sudo ip netns exec h1 ifconfig h1-eth0 10.0.0.1
sudo ip netns exec h2 ifconfig h2-eth0 10.0.0.2
# Test connectivity
sudo ip netns exec h1 ping 10.0.0.2
h1
h2
h1-eth0
h2-eth0

## Slide 48: Mininet环境
Mininet是基于Linux Network Namespace的python封装
支持python API以及命令行工具（CLI）
可以很方便地创建拓扑、设置网络条件、运行网络程序
支持不同层次的抽象和语法

## Slide 49: Mininet安装
$ sudo apt install mininet
$ sudo mn
mininet> pingall
mininet> quit

## Slide 50: Mininet API举例
#!/usr/bin/python
from mininet.net import Mininet
from mininet.cli import CLI
from time import sleep
net = Mininet()
h1 = net.addHost('h1')
h2 = net.addHost('h2')
net.addLink(h1, h2)
net.start()
h2.cmd('python3 -m http.server 80 &')
sleep(2)
h1.cmd('wget %s -O result.txt' % (h2.IP()))
net.stop()

## Slide 51: Mininet支持设置性能参数
from mininet.node import CPULimitedHost
from mininet.link import TCLink
# Use performance-modeling link and host
net = Mininet(link=TCLink, host=CPULimitedHost)
# Limit CPU
net.addHost('h1', cpu=0.2)
# Set link bandwidth, delay and loss rate
net.addLink(h2, s1, bw=10, delay='50ms', loss=2)

## Slide 52: Mininet CLI举例
$ sudo mn
mininet> xterm h1 h2
h2# python3 -m http.server 80
h1# wget 10.0.0.2
$ sudo mn --topo tree,depth=3,fanout=3 --link=tc,bw=10
$ sudo mn --topo linear,20
# To test this, you need to implement custom.py
$ sudo mn --custom custom.py --topo mytopo

## Slide 53: Mininet自定义网络拓扑
$ cat custom.py
---------------------------------------------------------------
from mininet.topo import Topo
class StarTopo(Topo):
“Star Topology"
def build(self, count=10):
hosts = [ self.addHost('h%d' % i) for i in range(1, count + 1) ]
s1 = self.addHost('s1')
for h in hosts:
self.addLink(h, s1)
topos = { 'mytopo': StarTopo }
---------------------------------------------------------------
$ sudo mn --custom custom.py --topo mytopo, 20

## Slide 54: 网络环境搭建
网络由网络前缀(e.g. 192.168.0.0/24)来表示
交换机(Switch)用于组网
路由器(Router)连接不同网络
Switch
Host 1
Host 2
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
Router
Host 1
Host 2
10.0.1.2/24
10.0.2.2/24
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
Host 3
10.0.3.1/24
10.0.3.2/24
10.0.3.4/24
Switch
Host 3
Host 4
Host 5
10.0.3.2/24
10.0.3.3/24
10.0.3.1/24

## Slide 55: 网络管理工具
# ifconfig eth0 10.0.0.1/24 # set IP address & netmask
# route add default gw 10.0.0.2 # set default gateway
# route add 10.0.1.0/24 gw 10.0.3.1 dev h1-eth0 # set gateway
# arp -n # show ip->mac mapping
# arp -d 10.0.0.1 # delete the entry of 10.0.0.1
# nslookup www.baidu.com # dns lookup

## Slide 56: 网络测量工具
# ping 10.0.2.2 # connectivity & RTT
# traceroute 10.0.2.2 # hops to the destination
# iperf # bandwidth measurement
  10.0.0.1 # iperf -s
  10.0.0.2 # iperf -c 10.0.0.1

## Slide 57: 互联网协议实验
搭建实验环境
  $ sudo apt install wireshark ifupdown
  $ sudo mn --nat # allows hosts to connect to the Internet
  mininet> xterm h1
  h1 # echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
  h1 # wireshark &
实验步骤
  h1 # wget -U "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0 Safari/537.36" https://www.ucas.ac.cn

## Slide 58: 互联网协议实验
观察wireshark输出 （一），以www.baidu.com页面为例
  ARP协议: IP地址->MAC地址映射
  DNS协议: 域名->IP地址映射
  TCP协议: 数据传输
Notes: 本实验为baidu页面的获取过程，
问题：是否可以不在mininet环境下完成呢？

## Slide 59: 互联网协议实验
观察Wireshark输出 （二）
  不同层次的协议封装
Ethernet < IP < UDP < DNS
Ethernet < IP < TCP < HTTP

## Slide 60: 互联网协议实验
观察Wireshark输出（三）
  TCP承载HTTP协议

## Slide 61: 传输性能测量实验
在Linux系统或Mininet环境下，编写Python测量脚本，复现如下实验结果
  只需要Ping、DNS、TCP transfer、Total time这几个值
  获取1000个左右网站的上述指标
  使用GeoIP数据库查询IP地址对应的地理位置，大致估算c-latency

## Slide 62: 实验内容
互联网协议实验
  在节点h1上开启wireshark抓包，用wget下载www.ucas.ac.cn页面
  调研说明wireshark抓到的几种协议
    ARP, DNS, TCP, HTTP, HTTPS
  调研解释h1下载ucas页面的整个过程
    几种协议的运行机制
传输性能测量实验
  如果在Mininet环境下测量，$ sudo mn --nat
  测量结果可能与原图不太一样：当前大部分通过CDN技术分发，服务器地址大都在北京
  结合本讲的内容，调研解释这幅图中结果的成因

## Slide 63: 实验注意事项
Ubuntu发行版中默认不包括xterm等，需要单独安装
  sudo apt install xterm ifupdown net-tools
wireshark启动时提示init.lua脚本错误
  可将配置文件中相应行注释掉，或直接忽略
抓包时，先选中相应网口（例如,h1-eth0），再启动/Start

## Slide 64: 如何在ssh终端中执行xterm
先确认能否以普通用户身份，执行xterm以打开终端窗口
再确认是否能通过执行sudo xterm打开终端窗口
  Mininet环境下，新打开终端的用户都是root
如果ssh终端报错：**X11: Proxy authorisation not recognised**
  使用cd ~; xauth list查看所有session ID
  将最后一行的内容作为sudo xauth add的参数
  合并命令：sudo xauth add `cd ~; xauth list | tail -1`
最后，在mininet>提示符下执行xterm h1打开其终端

## Slide 65: 实验报告
提交内容
  实验代码（本次实验不需要代码），提交到OJ网站，下次课讲
  实验报告：以作业形式提交到SEP网站，模板不限，内容包括但不限于实验题目、实验内容、实验流程、实验结果及分析
注意
  鼓励使用AI生成代码，但不能抄袭
  禁止使用AI生成实验报告

## Slide 66: 小结
Mininet是一种基于Linux容器/虚拟化技术的网络仿真器
相比于硬件网络平台和网络模拟器，Mininet的优点
  对硬件要求较低、速度较快、可以支持较大规模拓扑
  具有与硬件网络平台类似的精确度
  支持命令行工具和Python API
  可实现从L2到L7的不同层次的网络系统

## Slide 67: 课程（微信）群